INTRODUCTION AUx LOGICIELS

Synchronie et crocodile physique

Liste de matériel

1 oscilloscopeb 1générateur de fonctions

1 voltmètre numérique

Pour accéder à Synchronie : double clic sur l’icône, puis OK.

# Modes de fonctionnement

( Acquisition par la carte (tensions).

( Visualisation et traitement des courbes acquises ou calculées, sortie sur imprimante .

( Calculs.

( Tableur, acquisition de données par le clavier (nombres).

ligne 2 (grise) : Cliquer sur un mot,

permet d’ouvrir une « boîte de dialogue »

proposant plusieurs commandes.

ligne 3 : Pour connaître la fonction des icônes, il suffit de placer la souris dessus 
 sans cliquer. 
Un message sur fond jaune apparaît alors.

En dessous de la fenêtre,
 les onglets permettent de choisir la fenêtre que 
l’on veut faire passer au premier plan.

Acquisition de tensions à l'ordinateur: Mode Acquérir

( Attention : la carte permet d'acquérir des tensions comprises entre -10V et +10V mais pas au-delà. (remarque: Synchronie ne permet pas l'écriture indicielle; donc u0 se tape u0.)

- Réglage du signal à l’oscilloscope
a) Régler la tension de sortie du GBF à l’aide de l’oscilloscope pour qu'il délivre une tension de forme sinusoïdale, d'amplitude 3V, de fréquence 100Hz. 
Réglage des paramètres d’acquisition

a) Dans la ligne grise, cliquer sur Paramètres.

S'ouvre alors une  fenêtre "Réglage Paramètres"  avec 5 onglets.

L'onglet "Entrées" étant validé , cliquer sur la case blanche à côté de « Nom », écrire u0. Unité : volt. Si la couleur proposée ne vous plaît pas, cliquer sur « Couleur » et choisir.

Par défaut  l’entrée 0 est active.

b) Cliquer sur l’onglet Acquisition. Prendre 500 points et une durée d’échantillonnage de 60µs (soit une durée totale de 30ms). Choisir le « Déclenchement » sur l’entrée n°0, niveau 0, sens montant. Fermer la fenêtre de Paramètres en appuyant sur OK .

- Acquisition

Relier maintenant  le générateur à la carte d'acquisition par  des fils en respectant la masse et lancer l'acquisition par la touche    F10   ou l'icône acquérir les signaux .

- Autre acquisition
En cliquant sur  l'onglet Paramètres,  mettre l’entrée n°0 en mode inactif, sous peine de perdre le          travail par la suite !

Puis cliquer sur l'entrée n°1 et paramétrer cette entrée par u1, en volts; choisir sa couleur, fenêtre     n°1, en mode automatique, puis dans l'onglet acquisition, dans la partie déclenchement choisir   Entrée 1 ;Niveau 2 ; sens montant.

Puis acquérir sur cette entrée (penser à changer le branchement sur la carte d'acquisition) un signal triangulaire de mêmes caractéristiques que u0

- A vous de jouer pour acquérir dans la fenêtre n°2 u2, tension créneaux de valeur minimale 0V,  de valeur maximale 3V , de fréquence f = 80Hz.
Remarque  : Une telle tension qui n’est plus symétrique  a une valeur  moyenne de 1,5V. Pour cela il faut utiliser la commande offset du générateur de fonctions. On appellera le professeur pour se faire aider.

Choix de l’affichage
Vous avez ouvert deux fenêtres. Chercher l’icône «  Mosaïque générale », tester son effet, puis rechercher celui qui permet de  choisir sa mosaïque .

Exploitation des courbes acquises

- Dans le menu « Outils », valider « Mesures automatiques » ou l'icône correspondant , et choisir u2.Noter ses valeurs minimale, maximale, moyenne ainsi que sa période.

- Confronter aux valeurs que donne le « Réticule » - icône

- Comparer la valeur moyenne à l'indication du voltmètre en continu .

- Enregistrer votre travail  dans le même fichier.

Crocodile physique :

C’est un logiciel de simulation électrique très simple qui permet de relever des valeurs sans matériel.

A l’aide de ce logiciel, reproduire les montages suivants (demander de l’aide pour débuter)

Faire varier la valeur de la tension de 0 à 9 V et relever la valeur de I1, I2 et I3 dans les 3 montages. Faire un tableau

MONTAGE 1 : caractéristique d’une résistance

MONTAGE 2 : caractéristique d’une ampoule

MONTAGE 3 : caractéristique d’une photorésistance.

Utilisation de la fonction tableur synchronie:

Vous aller réaliser dans cette partie la saisie des tableaux de mesures relevés avec crocodile clip.

- Ouvrir un nouveau fichier. On  rendra au préalable  inactive l’entrée 0 (voir plus haut).

- Passer en mode tableur en cliquant sur l’onglet et cliquer sur + pour ajouts de variables .

- Rentrer les variables I1, I2, I3, et U en utilisant la commande  créer .

- Un tableau à 4 colonnes doit alors se former .

- Rentrer dans l’ordre les valeurs des tableaux réalisés.

- Quitter le mode tableur et réaliser l’écran qui permet d’afficher les 3 graphiques dans 1 fenêtre donnant l’allure de la variation de la tension U en fonction de l’intensité.

- Aller dans l’onglet traitement et demander la modélisation de chacune des courbes.

- En suivant les commandes extraire les valeurs des coefficients directeurs si il s’agit d’une droites.

- Donner un titre à la fenêtre   (menu "Fenêtres" puis "Titre").
Indiquer à  l’aide de la commande               lla valeur de la résistance dans chacune des situations.

Faire apparaître les 3 courbes à l’écran et  les tirer à l’imprimante.

# Text boxes

Présentation générale  de l'écran synchronie

La chaîne d'acquisition :

(

BOITIER

G.F. (+ montage)

entrées analogiques

BOITIER

BORA

EA0

EA3

EA7

EA4

EA1

EA2

EA5

EA6





