Loi des mailles, loi des nœuds

Mesure de l’intensité d’un courant électrique.

L’intensité d’un courant électrique s’exprime en Ampère. Elle se mesure à l’aide d’un ampèremètre

Un ampèremètre se branche en série sur le circuit.

Le courant entre par la borne positive (rouge ou A), il sort par la borne négative (noire ou COM ).

Soit le montage suivant :

reproduire le schéma et indiquer où placer les ampèremètres qui permettront de mesurer les courants I1, I2 et I3. Préciser où se trouvent les bornes A et COM.

Réaliser le montage et après avoir fait vérifier celui-ci, mesurer les intensités des courants I1, I2 et I3 avec l’appareil numérique puis avec un appareil analogique( préciser le calibre utilisé et le calcul que vous faites)

Nœud : On appelle nœud d’un circuit électrique, toute connexion qui relie au moins trois fils.

Faire la somme des courants qui entrent dans le nœud N, et comparer cette somme à la somme des courants qui sortent du noeud N. la loi des nœuds est-elle vérifiée ?

Faire la mesure du courant I3 en plaçant l’ampèremètre avant la résistance R2. Conclure.

Mesure d’une tension :

On appelle tension la différence de potentiel électrique qui existe entre deux points. Une tension s’exprime en Volts et se mesure à l’aide d’un voltmètre.

Symbole :

Un voltmètre se place en parallèle sur le circuit.

La borne positive ( rouge ou V ) se place du côté de  la  pointe  de la  flèche, la  borne  négative ( noire ou COM ) se place du côté opposé.

Maille: On appelle maille d’un montage électrique, tout circuit fermé de ce montage.

Soit le montage suivant :

- Combien y a-t-il de mailles ?( vous pouvez mettre des lettres pour vous aider)

Indiquer sur un schéma où placer les voltmètres permettant de mesurer les tensions V1, V2 et V3 et E.

Après avoir  fait vérifier  votre montage,  mesurer les  valeurs  des  tensions E, V1,  V2 et  V3  avec l’appareil numérique puis avec un appareil analogique( préciser le calibre utilisé et le calcul que vous faites)

Ecrire les 3 lois des mailles et vérifier leur validité(sans tenir compte de la tension U)

Mesurer la valeur de la tension U. Qu’en conclure ?