TP N°1

Utilisation des appareils de mesures – Régime continu

Remarque : Vous devez rédiger un compte-rendu détaillé, précis et soigné de vos mesures.

I - Mesure d’une tension

On rappelle qu’un voltmètre doit toujours être branché en parallèle avec un dipôle dans un circuit électrique.

1 – Régler l’alimentation afin qu’elle délivre une tension continue de 4 V.

a - Etudier l’influence des 2 boutons de réglage de tension. Utilité ?

b - Observer l’afficheur courant. Quelle valeur indique t-il ? Cette valeur peut-elle être modifiée à l’aide du bouton CURRENT ? Pourquoi ?

2 – Câbler le multimètre numérique en voltmètre afin de mesurer la tension aux bornes de l’alimentation. Représenter le schéma de câblage électrique correspondant à votre mesure.

Quelles sont les bornes de connexion utilisées sur le multimètre ?

Relever la tension en position AC puis en position DC sur le multimètre. Quelle est la bonne position pour mesurer une tension continue ?

Mesurer et relever la tension sur tous les calibres possibles sur le multimètre.

Quel est le calibre tension le plus adapté à la tension mesurée ?

Conclure sur le calibre à utiliser pour une mesure.

3 – Inverser les fils reliant le voltmètre à l’alimentation. Qu’indique le voltmètre ? Conclusion.

4 – La tension continue délivrée par l’alimentation est maintenant égale à 22 V.

Qu’indique le voltmètre ? Conclusion.

5 – Régler l’alimentation afin qu’elle délivre une tension continue de 150 mV.

Quel est le calibre tension le plus adapté pour cette tension ?

Qu’indique le voltmètre ? Noter l’indication du voltmètre pour le calibre 200mV et le calibre 2V.

6 – Régler l’alimentation sur 4V et effectuer la mesure de tension avec l’appareil analogique en précisant bien le calibre , le nombre de division et l’échelle de lecture ( noire ou rouge ) utilisés.

II - Mesure d’un courant

On rappelle qu’un ampèremètre doit toujours être branché en série dans un circuit électrique.

1 – Régler l’alimentation afin qu’elle délivre une tension continue de 4 V.

a – Court-circuiter les sorties de l’alimentation et observer l’afficheur courant. Quelle valeur indique t-il ? Cette valeur peut-elle être modifiée ?

b - Etudier l’influence du bouton de limitation de courant CURRENT. Utilité ?

2 – On désire connecter une résistance de 100 ( en série avec l’alimentation et mesurer ainsi le courant circulant dans celle ci. Représenter le schéma de câblage électrique correspondant à votre mesure.

Quelles sont les bornes de connexions utilisées sur le multimètre ?

Relever le courant en position AC puis en position DC sur le multimètre. Quelle est la bonne position pour mesurer un courant continu ?

Quel est le calibre courant le plus adapté au courant mesuré ? Qu’indique l’ampèremètre ?

3 – Inverser les fils de l’ampèremètre. Qu’indique l’appareil ?

4 – Refaire cette mesure avec l’appareil analogique en précisant bien le calibre, le nombre de division et l’échelle de lecture ( noire ou rouge ) utilisés