DS N°1

Exercice 1 :

Soit le montage suivant :

On connaît la valeur de R=100.

Le relevé du courant i traversant la bobine en fonction du temps donne les points suivants :

| t(ms) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i(mA) | 0 | 5 | 9 | 16 | 25 | 32 | 39 | 43 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 |

Tracez la courbe i=f(t).

A partir de quel moment peut-on considérer que le régime permanent est établi ?

Sur le graphe tracé en 1), délimitez le régime transitoire et le régime permanent.

Etude du régime permanent :

Graphiquement, déterminer la valeur de i lors du régime permanent.

A quoi est équivalent la bobine en régime permanent ?

Dessinez alors le schéma équivalent du montage en régime permanent.

Exprimez alors i en fonction de E et R. En déduire la valeur de E.

Etude du régime transitoire :

Déterminez de 3 manières différentes la constante de temps  du circuit.

Donner l’expression de  en fonction des paramètres du circuit. En déduire la valeur de L.

Retour à l’étude générale du circuit :

Ecrire l’expression de la tension uL(t) aux bornes de la bobine en fonction de L et de la dérivée de i par rapport au temps.

Ecrire la loi des mailles. En déduire l’équation différentielle liant E, R, L et i.

Exercice 2 :

On considère le circuit ci-dessous :

E =20 V ; C = 10 (F ; R = 1k(

Les conditions initiales sont :

A t = 0, uc (t) = 0 V, et on ferme K

- Calculer la valeur de la constante de temps.

Que vaut uc juste après la fermeture de K ?

Donner la valeur de uc en régime permanent.

Calculer la durée nécessaire à la charge du condensateur à 95% de sa tension en régime permanent.

Détailler la méthode simplifié pour tracer la courbe de  la charge du condensateur.

Tracer cette courbe

Si l’on veut augmenter la durée de charge, comment faut-il agir sur la valeur de R ?

Calculer l’énergie stockée par le condensateur quand il a atteint le régime permanent.

Exercice 3 :

On étudie un circuit RLC : On donne L = 1 H ; 	C = 0,68 (F ; 		E = 4 V

- Ecrire la loi des mailles.

En déduire l’équation différentiel simplifiée liant uc(t), R, C , L et E.

Calculer la pseudo-pulsation( ou pulsation propre du circuit) (0

Quelle rôle joue la résistance R ?

On donne la formule du coefficient d’amortissement m =

En déduire la valeur de la résistance critique Rc quand m = 1.

Exercice 4 :

Soit la tension suivante :

- Calculer sa valeur maximale, sa valeur efficace, sa valeur moyenne, sa pulsation, sa fréquence, sa période et sa phase à l’origine.

On donne l’oscillogramme de la tension u(t) ci-contre :

Calibres de l’oscilloscope :

Voie 1 : 20V /division

Base de temps : 10ms/division

Déterminer tous les éléments permettant de donner la formule mathématique de u(t).

Faire la construction de Fresnel permettant de determiner la tension w(t) tel que :

w(t) = u(t) - v(t)

En déduire la formule mathématique de w(t)

Exercice 5 :

Soit le signal suivant :

- Mesurer la période du signal.

En déduire sa fréquence.

Calculer sa valeur moyenne

Calculer sa valeur efficace.

- 5

# Text boxes

L

R

i(t)

u(t)

6

4

2

5

U (V)

t(ms)