DEVOIR N°9

Exercice 1 :

Une bobine parfaite d’inductance L = 10 mH est alimentée par une tension sinusoïdale de fréquence 100 Hz.

Calculer la valeur de son impédance.

Calculer l’intensité efficace du courant qui la traverse si la tension efficace à ses bornes est de 24 V.

Indiquer le déphasage existant entre le courant traversant cette bobine et la tension à ses bornes

Exercice 2 :

Un condensateur de 100 nF est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence 20 kHz.

- Calculer la valeur de son impédance.

- Calculer l’intensité efficace du courant qui le traverse si la tension efficace à ses bornes est de 50 V.

- Indiquer le déphasage existant entre le courant traversant ce condensateur et la tension à ses bornes.

Exercice 3 :

Soit le montage suivant :

On donne :L = 0,1 H et R = 200 .

I = 50 mA et f = 200 Hz.

- Calculer la valeur de la tension aux bornes de la bobine.

- Calculer la valeur de la tension aux bornes de la résistance.

- Faire la construction de Fresnel et en déduire la valeur de la tension aux bornes de l’ensemble.( échelle à respecter : 1 cm => 1 V )

- Calculer la valeur de l’impédance totale du circuit

- Donner le déphasage entre le courant i(t) et la tension u(t).

Exercice 4 :

On donne la construction de Fresnel ci-contre :

Echelles: 1 cm pour 1 V 	et 	1 cm pour 10 mA.

- Déterminer l'impédance Z du dipôle

Déterminer le déphasage de la tension par rapport à l'intensité du courant

en déduire le type d’association réalisée

déterminer les valeurs des paramètres (R et L ou  R et C) du dipôle.