DEVOIR N°1

Exercice 1 :

On considère le montage ci-dessous.

E1 = 12 V;      E2 = 24 V,    VBM = 9 V

R1 = 150 R3 = 68 

Calculer la valeur de la tension VAB.

Déduire de ce résultat la valeur de l’intensité du courant I1.

Calculer la valeur de l’intensité du courant I2.

En déduire la valeur de la résistance R2.

exercice 1

Soit le nœud suivant :

On donne :

I1 = 1 mA      I4 = 0.141A       I3 = - 40 mA   .

Calculer la valeur de l’intensité du courant I2.

EXERCICE 2 :

Soi t le montage suivant :

On donne U2 = 15 V ;  U1= -15 V.

- Combien de nœuds y a t-il ?

- Combien de mailles ?

- déterminer U4 , U3 et U.

EXERCICE 3 :

- calculer I1.

- calculer  l’intensité du courant I2.

- écrire la loi des nœuds en B, en déduire l’intensité du courant I3

- calculer la tension Vcm, en déduire R3.

- que vaut l’intensité du courant I4 ?

On donne :	E = 10 V        UBM = 5 V      R1 = 50 Ω     R2 = 100 Ω ;		 R4= 50 Ω.