TD Moteur a courant continu excitation série

Exercice 1 :

Soit le moteur à excitation série suivant :

La tension nominale est Un = 40 V ;	L’intensité nominale In = 2 A.

La résistance de l’induit est R = 0,7 (. et celle de l’inducteur r = 0,8 (.

La vitesse nominale :  n = 1000 tr/min.

Pour le fonctionnement nominal, calculer :

la résistance totale Rt du moteur ;

la force électromotrice E. en déduire la valeur de la constante k.

le couple électromagnétique T.

la puissance absorbée et les pertes totales par effet Joule ;

la puissance utile, sachant que les pertes collectives sont de 3 W.

en déduire le couple utile et le rendement du moteur.

exercice 2:

La mesure à chaud des résistances d’un moteur à courant continu, à excitation série a donné :

Ra = 0,65 pour l’induit et Rs = 0,35  pour l’inducteur.

Le circuit magnétique n’étant pas saturé, le flux maximum utile sous chaque pôle inducteur est proportionnel à l’intensité I du courant appelé par le moteur :  = a.I  (a = constante)

LE MOTEUR EST ALIMENTÉ SOUS UNE TENSION CONTINUE CONSTANTE U = 650V.

- Calculer la résistance totale Rt du moteur.

Donner le schéma électrique équivalent du moteur et orienter la tension U et le courant I.

Montrer que, pour ce moteur, la f.é.m. s’écrit : E = k.I. et le moment du couple électromagnétique : T = k.I2 ( k= constante ). Quelle est l’unité de la vitesse de rotation  ?

On a relevé en charge, sous U = 650 V, le moment du couple utile Tu et l’intensité I du courant appelé pour différentes valeurs de la fréquence de rotation n du moteur :

| Tu (N.m) | 430 | 535 | 680 | 880 | 1130 | 1640 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(A) | 64 | 72 | 81 | 96 | 113 | 132 |
| n(tr.min-1) | 665 | 625 | 580 | 540 | 500 | 455 |

Le moteur entraîne une charge dont on connaît quelques points de la caractéristique mécanique :

| Tr (N.m) | 1040 | 1080 | 1100 | 1140 | 1230 | 1380 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(tr.min-1) | 350 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |

Tracer les caractéristiques mécaniques du moteur et de la charge et déterminer les coordonnées du point de fonctionnement du groupe moteur charge. Quelle est l’intensité du courant appelé par le moteur ?

Quels que soient les résultats trouvés à la question précédente, on prendra

Tu = 1130 N.m et n = 500 tr.min-1 .  Calculer :

la puissance absorbée par le moteur ;

sa puissance utile et son rendement pour ce point de fonctionnement.