td hacheur

Exercice 1 :

On donne le schéma de principe d'un convertisseur électronique pour l'induit d'un moteur à courant continu :

La tension V est supposée parfaitement continue V = 24V.

L symbolise une bobine de résistance nulle.

Le courant IM est supposé continu, d'intensité IM  = 50A

L'interrupteur électronique hacheur H est commandé périodiquement selon le chronogramme suivant:

Calculer la fréquence de fonctionnement du hacheur.

Rappeler la définition du rapport cyclique ( et calculer sa valeur.

Donner le schéma de branchement d'un oscilloscope permettant de visualiser les variations de u et IM en fonction du temps.

Tracer l'allure de u(t) et IM(t) sur une période, en précisant les échelles.

Calculer la valeur moyenne < uM > de la tension uM aux bornes de l'induit sachant que la valeur moyenne de la tension aux bornes de la bobine est nulle.

Entre quelles limites varie < uM > lorsque 0( ( ( 1 ?

Quel est l'intérêt d'alimenter le moteur par un hacheur ?

Exercice 2 :

L'induit d’un moteur est alimenté par une tension continue V = 275V, par l'intermédiaire d'un hacheur série, selon le schéma de principe connu.

A l'aide d'un oscilloscope bi-courbe, on relève les variations de la tension u et celles du courant i en fonction du temps t

- Quel composant électronique peut - on utiliser pour réaliser l'interrupteur H ?

Quel est le rôle de l'inductance L ?

Le moteur fonctionne en régime de conduction continue : que signifie l'expression " conduction continue ou ininterrompue " ?

Dessiner le schéma de branchement de l'oscilloscope permettant de visualiser simultanément u et i.

Déterminer la valeur du rapport cyclique (

Calculer la valeur moyenne <u> de la tension u.

Quel type de voltmètre doit-on utiliser pour mesurer <u> ?

Le moteur entraîne une charge qui lui oppose un couple résistant de moment constant. Qu'observe-t-on, pour le moteur, lorsqu'on fait varier le rapport cyclique ( ?

Exercice 3 :

On se propose d’alimenter l’induit du moteur par un hacheur.  On a U0 = 12,0 V.

L’interrupteur K est commandé de la manière suivante :

0 < t < (T	K fermé

(T < t < T	K ouvert

Le hacheur fonctionne en régime de conduction ininterrompue.

- Indiquer sur la figure 1, les branchements à effectuer pour visualiser la tension uc(t) sur l’une des deux voies d’un oscilloscope.

- Tracer l’allure de la tension uc(t) aux bornes du moteur, pour deux périodes de fonctionnement du hacheur.

- Quel type de voltmètre peut-on utiliser pour mesurer cette valeur moyenne ? Comment doit-on positionner le commutateur ?

Exerccice 4 :

Le schéma de principe du circuit de puissance est le suivant :

- Quel est le nom de ce convertisseur continu-continu ?

- Quel est le rôle de la bobine ?

L’oscillogramme de la tension u aux bornes de la charge est donné ci-contre :

Déterminer :

la fréquence de la tension u ;

le rapport cyclique 

la valeur moyenne <u> de la tension u.

Quel appareil de mesure peut-on utiliser pour mesurer la valeur moyenne de la tension u ( préciser le nom et le type ) ?

# Text boxes

Balayage 10 s par division.

Tension :50 V par division.

Origine de la voie

u

UB

M.C.C

i