Le thyristor

Symbole et présentation d’un thyristor :

A : anode

K : cathode

G : gâchette

Amorçage d’un thyristor :

réaliser le montage et régler E = 24 V.

Fermer K. Observer.

Appuyer un court instant sur le bouton poussoir P. Observer.

Comment éteindre la lampe L1 ?

ouvrir K et le refermer. Qu’observe-t-on ?

Fonctionnement

- Montage

Il faut utiliser l’alimentation double pour avoir 2 sources de tensions

Prendre R1 = 1 kΩ

Ampoule de 24 V

Manipulations

En testant différentes situations, on veut trouver les conditions de conditions de mise en conduction et de blocage du thyristor.

Il suffit de remplir le tableau ci-contre

| Etat de départ du thyristor | Tension d’alimentation e | Action sur le bouton poussoir | Signe de la tension VAK | Etat final du thyristor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bloqué | Positive | Aucune |  |  |
| bloqué | Négative | Aucune |  |  |
| bloqué | Nulle | Pression brève |  |  |
| bloqué | Négative | Pression brève |  |  |
| bloqué | positive | Pression brève |  |  |
| passant | positive | Pression brève |  |  |
| passant | Baisser à 0 puis remonter | aucune |  |  |

Conclusion

Quelles sont les 2 conditions pour rendre le thyristor passant ?:

-

-

quelle est la condition pour le rendre bloqué ?