Redressement commandé, pont mixte.

Visualisation des impulsions.

Réaliser le montage suivant.

Visualiser les 2 tensions. Décaler les zéros de l’oscilloscope pour bien distinguer les voies 1 et 2.

Qu’observez-vous ?relever les 2 tensions en concordances des temps.

Agir sur le potentiomètre (. Que constatez-vous ?

Visualiser maintenant le sortie de la gâchette 2 ( G2)

Conclure sur le branchement à faire pour faire fonctionner le pont mixte correctement.

Alimentation par pont mixte d’une charge inductive RL .

- Réaliser le montage du pont mixte en prenant une charge RL :

Rc : rhéostat de 33  et la bobine réglée sur 0,1 H

N’oublier pas de câbler les gâchettes.

Attendre vérification avant mise sous tension

Faire varier ( de 0 à (. Que constatez-vous ?

Régler ( à ( / 2.

Observer à l’aide de la  résistance de 1 , le courant iC dans la charge en concordance des temps avec la tension aux bornes de la charge uc.

Donner le tableau de conduction de Th1, D1, Th2, D2.

Augmenter la valeur de l’inductance. Que se passe-t-il sur l’allure de la tension uc ? et ic ?

Mesurer la valeur moyenne de la tension uc.

Comparer cette mesure à la valeur théorique < uc > = ( 1 + cos( ) . Vmax /(.

Régler ( à ( / 4 et mesurer à nouveau la valeur moyenne et comparer à la valeur théorqiue.

Alimentation par pont mixte d’un moteur à courant continu.

- Observer la tension uc à l’oscilloscope.

- Faire varier (. La vitesse de rotation du moteur dépend-t-elle de ( ?

- Régler ( à (/3 et relever l’oscillogramme de uc et ic en concordance.

- Mesurer la valeur moyenne de la tension uc.

- Comparer cette mesure à la valeur théorique < uc > = ( 1 + cos( ) . Vmax /(.