Redressement commandé, pont mixte.

Visualisation des impulsions.

Réaliser le montage suivant.

Synchroniser l’oscilloscope sur la tension du secteur en mettant le sélecteur TRIG. MODE sur la position (. Choisir les calibres 10 V / div et 5 ms / div.

Décaler les zéros de l’oscilloscope pour bien distinguer les voies 1 et 2.

Qu’observez-vous ?

Agir sur le potentiomètre (. Que constatez-vous ?

Réaliser le montage suivant.

Régler les zéros des deux voies au centre de l’écran.

Si le train d’impulsion ne se situe pas sur l’alternance positive de la tension v, inverser le sens de branchement du transformateur.

Faire varier la position du potentiomètre, que constatez-vous ?

Alimentation par pont mixte d’une charge inductive RL .

- Réaliser le montage suivant :

Rc : rhéostat de 33 .

Faire varier ( de 0 à (. Que constatez-vous ?

Régler ( à ( / 2 et relever l’oscillogramme de uc.

Observer à l’aide des résistances de 1 , les courants iTh1, iD1, iTh2, iD2, iC et i les uns après les autres, et les relever en concordance de temps.

Donner le tableau de conduction de Th1, D1, Th2, D2.

Mesurer la valeur moyenne de la tension uc.

Comparer cette mesure à la valeur théorique < uc > = ( 1 + cos( ) . Vmax /(.

Diminuer la valeur de l’inductance. Que se passe-t-il sur l’allure de la tension uc ?

Alimentation par pont mixte d’un moteur à courant continu.

- Observer la tension uc à l’oscilloscope.

- Faire varier (. La vitesse de rotation du moteur dépend-t-elle de ( ?

- Régler ( à (/2 et relever l’oscillogramme de uc.

- Observer à l’aide des résistances de 1 , les courants iTh1, iD1, iTh2, iD2, iC et i les uns après les autres, et les relever en concordance de temps.

- Donner le tableau de conduction de Th1, D1, Th2, D2.