Lois des mailles et des noeuds en sinusoïdal.

Loi des mailles en régime sinusoïdal :

Réaliser le montage suivant :

U = 5 V

f = 1 kHz

L = 0,11 H ( noyau sorti )

R = 100 

C = 0,5 µF

Mesurer à l’aide d’un voltmètre les valeurs efficaces des tensions U, UR, UL et UC.

La loi des mailles est-elle vérifiée par les valeurs efficaces ?

Faire le schéma de branchement de l’oscilloscope permettant de mesurer le déphasage entre les tensions uc( t ) et i( t ) puis entre uL( t ) et i( t ). On utilisera les sondes d’isolation galvanique.

Mesurer le déphasage entre les tensions uc( t ) et i( t ) puis entre uL( t ) et i( t ).

Donner l’expression de la loi des mailles pour les vecteurs de Fresnel. Le courant I est commun à chaque dipôle, vous prendrez donc le vecteur de Fresnel  comme référence des phases.

Tracer le vecteur de Fresnel  en prenant comme échelle : 1 cm ( 1 Volt.

Faire la construction de Fresnel donnant . La loi des mailles est-elle vérifiée par les vecteurs de Fresnel ?

Conclusion.

Loi des nœuds en régime sinusoïdal :

Réaliser le montage suivant :

U = 12 Volts

R : Rhéostat de 330 

L : bobine avec noyau de fer ( 1 H )

C : condensateur de 10 µF

On utilisera le transformateur 230 V / 12 V.

- Mesurer les valeurs efficaces des courants I, IR, IL et IC.

- La loi des nœuds est-elle vérifiée par les valeurs efficaces ?

- D’après  les résultats  du I 4)  donner les  valeurs des  déphasages  entre  iC( t ) et u( t ) puis entre iL( t ) et u( t ).

- La tension  est commune à chaque dipôle. Prendre donc la tension  comme référence des phases. Tracer le vecteur de Fresnel  en prenant comme échelle : 10 mA ( 1 cm

- Sur le même graphe tracer les vecteurs  et

- La loi des nœuds est-elle vérifiée par les vecteurs de Fresnel ?

- Conclusion ?

Recherche des paramètres d’une bobine.

Soit le montage suivant :

U = 5 V

R = 100  ( boite à décades )

L : bobine noyau de fer sorti au maximum

- Mesurer les valeurs de UL et de I en continu. En déduire la valeur de la résistance r de la bobine.

- Mesurer les valeurs efficaces de uL( t ) et de i( t ) à 1 kHz. Calculer la valeur de l’impédance de la bobine. En déduire la valeur de l’inductance de la bobine.

- Donner le modèle équivalent de la bobine noyau de fer sorti.

Mesures d’impédances.

Soit le montage suivant :

U = 5 V

f = 500 Hz

R = 200 

C = 2 µF

- Mesurer UR et UC au voltmètre. La loi des mailles est-elle vérifiée par les valeurs efficaces ? Commenter.

- Mesurer l’intensité du courant I. Vérifier que l’impédance du résistor est égale à sa résistance et que celle du condensateur est égale à .

- A partir des mesures précédentes, déterminer l’impédance  du circuit.

- Y a-t-il additivé des impédances ? Commenter.

- A  l’aide de  l’oscilloscope,  mesurer avec précision le déphasage entre uR( t ) et i( t ), puis entre uC( t ) et i( t ). Faire un diagramme de Fresnel de  et de , en déduire la valeur du déphasage entre u( t ) et i( t ).

- Mesurer avec précision le déphasage entre u( t ) et i( t ). Cette valeur correspond elle aux prévisions ? Y a-t-il additivité des déphasages ? Commenter.