Partie expérimentale

# Le professeur doit être appelé chaque fois qu’il y a marqué vérification sur une question

Modélisation d’un dipôle actif linéaire :

Schéma du  DAL :

Faire le schéma du montage permettant de relever la caractéristique de ce DAL en indiquant la position des appareils de mesure.           	                                                                        							Vérification

Mesurer la tension à vide E0 de ce DAL.

Câbler et faire vérifier le montage.  		  Vérification

Relever les points pour tracer la caractéristique.

Tracer avec Excel cette caractéristique U( I ) de ce dipôle.

Linéariser cette caractéristique.

Etude d’une diode électroluminescente :

On désire tracer la caractéristique U( I ) d’une diode électroluminescente:

- Vous disposez d’une alimentation stabilisée, d’une résistance de protection de 100 , d’un voltmètre et d’un ampèremètre. Faire un schéma du montage que vous allez utiliser pour tracer la caractéristique U( I ) de la DEL. 							Vérification

Réaliser le montage. 								Vérification

Faire varier la tension d’alimentation en veillant à ce que le courant dans la DEL ne dépasse pas 10 mA. Relever vos mesures dans un tableau.

Tracer la caractéristique U( I ) de cette DEL .

Association de dipôles actif et passif : point de fonctionnement.

- Déterminer graphiquement le point de fonctionnement que l’on obtient lorsqu’on associe la DEL étudiée en 2 ) au DAL étudié en 1 ).

Vérifier expérimentalement ce point de fonctionnement en donnant le schéma du montage effectué.  										Vérification