DS N°5 le condensateur

Exercice 1 :

La charge à courant constant d’intensité I d’un condensateur de capacité C = 100 nF  donne :

Donner le schéma du montage permettant de tracer cette courbe.

Le condensateur est-il initialement chargé ou déchargé ? Justifier.

Déduire de la courbe la valeur du courant I.( Exprimer le résultat en mA puis en  µA.)

Calculer la variation de tension (U entre t1 = 6 ms et t2 = 10 ms ? Vérifier graphiquement.

Exercice 2 :

On charge un condensateur de capacité C = 4700 µF à courant constant I = 500 mA

Au départ : Ui = 10 V et A la fin : Uf = 110 V

Calculer le temps de charge.

Tracer la courbe U = f (t) de cette charge.

Dans un deuxième temps, on diminue la valeur du courant I tel que I = 200 mA et on continue la charge pendant encore 2 minutes

- Calculer la tension finale et compléter la courbe U=f (t)

Enfin on décharge ce condensateur complètement pendant 5 s.

- Calculer la valeur du courant I de décharge et compléter la courbe U=f (t)

Exercice 3 :

Le circuit de mémorisation des stations de radio d'un walkman est alimenté par un condensateur de capacité C= 0,33 mF chargé initialement  sous la tension  U = 3 V par des piles. Le circuit de mémorisation absorbe un courant constant d'intensité  I= 0,11 μA.

- Quand on place les piles dans le walkman, le condensateur se charge à travers le circuit de mémorisation sous le courant  I, jusqu'à la tension maximale U' = 5 V. Représenter sur une courbe cette charge.

La variation de tension vaut donc ΔU=2 V. Expliquer ?

En dessous de 5 V, le walkman ne peut pas conserver en mémoire les stations. A l'aide de la courbe tracée à la question 1, déterminer le temps Δt  pendant lequel il faut charger le walkman afin de conserver les stations en mémoire.

Combien de temps faut-il pour décharger le circuit de mémorisation quand on enlève les piles de l’appareil (c'est à dire pour que la  tension chute à 0 V) ?

Calculer la valeur de l'énergie emmagasinée dans le condensateur chargé.

Calculer la puissance emmagasinée pendant le temps Δt.