le champ magnétique

Le magnétisme :

Discussion

Que leur inspire le mot magnétisme ?

Noter au tableau tous les mots proposés

Prévoir : un document sur les accélérateurs du cern

Un document sur les transmissions de données

Réfléchir à tous les mots possibles

Les applications

Donner en résumer les applications principales :

*moteur électrique

*Haut-parleur, micro

*électroaimant

*transformateur

Mise en évidence

Boussole, aimant, aiguille aimantée…..

Les sources de magnétisme

- naturelle: le champ terrestre B= 20 μT

- les aimants ( mT )

- le courant électrique ( parler des problèmes avec EDF )

spectre magnétique :

partie à traiter de façon différente

bien insister sur le fait qu'il faut voir en 3 dimensions

donner les polycopiés sur les spectres

le vecteur champ magnétique :

- définition :

déjà faire le lien entre le champ magn, pesanteur et électrique

B caractérise en un point de l'espace le champ magnétique présent dans cette espace.

Caractéristiques :

Donner les 4 caractéristiques de B

Avec un teslamètre mesurer la valeur de B pour différents aimants

Les aimants :

Représenter sur les 2 spectres en différents points de l'espace le champ B en s'aidant d'une boussole( il serait intéressant de les faire chercher seule suivant le matériel disponible dans le lycée)

Faire remarquer que B est différent en tout point de l'espace sauf dans le cas de l'aimant en U

Amener le mot champ uniforme

Le champ terrestre :

Donner le spectre du globe et expliquer la différence entre pole geo et magn.

Composition de vecteur :

- expérience:

prendre 2 aimants droits et faire l'association pour montrer que les 2 champs s'ajoutent lorsqu'ils sont perpendiculaires

Montrer au teslamètre que les normes s'ajoutent lorsqu'ils sont l'un sur l'autre.

- exercice d'application simple

champ crée par un courant :

- mise en évidence :

avec un cadre et une boussole montrer que la boussole est déviée lorsqu'un courant passe

montrer les 2 sens de déviation

faire des schémas clairs au tableau ( vu de haut et de face )

règle d'orientation :

- énoncé

- vérification ( avec la mise en évidence )

- autre exemple (simple spire )

solénoïde :

a)spectre ( faire l'analogie avec l'aimant droit )

b)repérage des pôles

faire des schémas simples

relation entre B et I :

- expérience :

Les faire trouver tout seul ce qu'il faudrait faire dans un premier temps.

Ensuite si personne ne trouve faire l'expérience sous forme de manip de cours ou de TP cours si matériel suffisant.

tracer B= f (I)

en déduire B= k I et dire que k dépend des caractéristiques du circuit

définition :

réécrire clairement que B = k I avec une phrase

solénoïde infiniment long :

donner la formule dans ce cas

B= ……..

Rem :

- Si on veut augmenter B on ajoute un noyau de fer et alors B= …….

- Vecteur excitation magnétique B= μ H et parler de l'intérêt de ce vecteur