puissance et energie electrique

Puissance en régime continu(insister sur le mot continu)

Puissance électrique échangée

a)Expérience de cours

ampoule de 24 ou 12 V, On alimente d’abord sous une tension inférieure et on mesure U et I ainsi que P

analyse des résultats									schéma

Qui fourni la puissance, qui la reçoit ?

b)définition

*convention générateur

P= Uab*I

P>0 et P<0

*convention récepteur

idem

c) retour sur l’expérience

analyse des conventions choisies

Pamp>0 en récepteur

Pgéné<0 en générateur

Ordres de grandeur

Quelques ordres de grandeurs

Four micro onde 1kW

Machine à laver 2kW

Centrale électrique  de 400 à 900 MW

Barrage le plus gros du monde 12600 MW(brésil, argentine) 29 milliards de m2

Application

Exercice avec 2 batteries, une charge l’autre rajouter le schéma

Cas d’une résistance

a)Effet joule

Relation et effet

Utilisation et inconvénients

b)limitation

calcul des limites d’une résistance calcul pour R=1kΩ et Pm=0.25 W et la faire griller

Energie en régime continu :

- Définition

On appelle nrj électrique, la puissance électrique échangée par un dipôle pendant une durée dt, soit :

W= Px t= UxIxt

Cas d’une résistance

W= RI² T

Application

TD puissance 1

Bilan de puissance :

- Chaîne électrique

Retrouver la chaîne de transport depuis une centrale jusqu’au domicile

TRAVAIL PAR GROUPE

Chaque groupe aura fait un transparent que l’on montrera et que l’on analysera

faire une conclusion sur le travail effectué

Travail à partir de la question : recréer la chaîne électrique globale qui vous permet d’avoir du courant chez vous(en remontant le plus loin possible)

Principe de conservation de l’énergie

a)exp. de cours

mesure de puissance sur  2 ampoules et vérifier que la somme des puissances fournies vaut la somme des puissances reçues

travail de réflexion avec les élèves sur comment brancher l’ampoule (série ou parallèle)

Faire l’exp. en parallèle et en série.

b)concl

Application

Exe 2 TD puissance

Rendement :

- Cas général

Schéma bloc avec en entrée Pa, en sortie Pu et entre Pp(en précisant quelle sont ces pertes)

Définition

Préciser qu’il faut que rendement soit proche de 1. pourquoi ?

Ordre de grandeur

-Transfo EDF : 98 %

- moteur électrique industriel( TGV …) de 85 à 98 %

- panneaux solaires <10 %

- ampoule 5%

application

EXE 3 TD puissance